Verktøy & Maskin AS , avdeling for båthavnutstyr.

Telefon butikk: 56 15 20 70  Telefon båthavnutstyr: 56 15 20 61   Fax :56 15 20 65.   Mobil 911 99830

Epost: Svein@fpt.no.  Hjemmeside: www.fpt.no

Verktøy & Maskin AS er en del av FPT-gruppen som forøvrig består av Florvåg Mekaniske Verksted AS, Fisk & Pulver Teknologi AS og Scanfilter Produkter AS. Vi er lokalisert i Florvåg havn på Askøy hvor vi har produksjonshaller, industri-/båtutstyrsbutikk, lager og kontorer samt egen betongkai på 85 meter med kundekai for småbåter og kaikraner på 6 og 16 tonn.

Bryggeanlegg.

Produktspekteret består av betongbrygger, utriggere, fortøyningsbommer, flytepontonger,  landganger samt fortøyningsmateriell.

Betongbrygger.

Standardbrygger med og uten støpt bunn.

Standardbryggene uten støpt bunn  leveres i lengder på 10 og 12,5 meter med bredde på 2,65 meter (betongbredde 2,4 meter). Høyden er 1,06 meter mens fribord er 0,51 meter.

Betongtykkelser: Topp 9,5 cm. Sider 8,0 cm. Kvalitet: Spesielt vanntett betong levert av Askøy Bygg og Betong AS. Innstøpte isoporblokker av type S-80 fra Sundolitt. 12,5 meters bryggen støpes med midtvegg.

Bryggene er kraftig armert med 8 mm matter  og 12 mm kamstål.

I hvert hjørne er det ankerbrønner som hver har 2 stk utløp på 90 mm.

Det er innstøp M16 rustfrie hylser for feste av fenderverk og  M 30 løftehylser for sjøsetting.

10 meters brygge veier 11,4 tonn mens 12,5 meters brygge veier 15,2 tonn.

Standardbryggene med støpt bunn leveres i samme lengder og har samme høyde.  Fribord er 0,46 meter. Disse bryggene er noe tyngre.

Bryggene produseres i en av våre haller på Florvåg.

Dersom kundene ønsker det påmonteres  73X148 trykkimpregnert plank på langsidene. Det benyttes M16 rustfrie bolter. Vi kan bekle bryggene på siden og på topp med impregnert trevirke etter ønske samt montere fortøyningspullerter.

Spesialbrygger.

Vi produserer lengre spesialbrygger etter ønske fra kunder. Bryggene støpes med bunn og flere skillevegger.

Bildet viser  brygge på 26 meter (vekt 41 tonn) som sjøsettes ved hjelp av 2 mobilkraner.

Utriggere , fortøyningsbommer og landganger.

Vår serie av utriggere og fortøyningsbommer er av god kvalitet og er utprøvd i 8 år av Askøy Seilforening.

Standardserien består av utriggere og fortøyningsbommer på 10, 8 og 6 meter. Det benyttes sklisikre rister av stål. De varmgalvaniseres etter sammensveising.

Vi forhandler  flytepontonger fra Plastinvent AS. De er fylt med EPS skumkjerne noe som gjør de synkefri og punkteringssikker.  Vi lagerfører 230, 265 og 365 liters pontonger.

Landganger produseres enten av stål, aluminium eller tre med mål etter ønske fra kundene.

Fortøyningsmateriell.

Sammenmonteringsmateriell for bryggene.

Bryggene har ankerbrønner i hvert hjørne. Hver ankerbrønn har 2 stk Ø90 mm innføringer. Det er innstøpt sirkulære spor for gummibuffere.

Sammenmontering kan gjøres på følgende måter:

1.      Kortlenket kjetting, gummibuffer og låsesjakkel.

2.      Kraftig gjengestang (Ø36) med gummibuffer, gummiforinger, gummiskiver, stålskiver og mutre.

3.      Kombinasjon av gjengestang og kjetting samt gummiforinger, skiver og mutre.

Overnevnte komponenter er normalt lagervare hos oss.

Forankringslodd.

Vi produser betonglodd i størrelser fra 1000 til 1700 kg. Loddene har bunnform som en pyramide slik at de bedre skal feste seg til bunnen. Det er innstøp løfteøye samt trekkerør for forankringstau.  Etter ønske kan vi støpe inn galvanisert løftekjetting.

Annet forankringsmateriell som galvanisert kjetting ( 16 og 19 mm), sjakler, kauser og tau (40 mm)  lagerføres til gunstige priser.

Prosjektering, levering og utlegging av bryggeanlegg.

Vi kan tilby brygger og annet utstyr enkeltvis aller komplette anlegg ferdig utlagt samt transport av brygger sjøveien eller på trailer.  Vår 16 tonns kaikran muliggjør opplasting på trailer.

Om ønskelig utfører vi prosjektering eller bistår med nødvendig rådgivning.

Vårt samarbeidsfirma Auctor Bergen AS kan være behjelpelig med søknader til Havnevesen og kommune. Som vedlegg til slike søknader skal medfølge:

Tegning som viser plassering med situasjonsplan.

Plan for fortøyning og ankere.

Ansvarlig firma før søknad og utførelse.

Gjenpart av nabovarsler.

Velkommen til en hyggelig prat om dine bryggeplaner.

Verktøy & Maskin AS

Telefon butikk: 56 15 20 70  Telefon båthavnutstyr: 56 15 20 61   Fax :56 15 20 65.   Mobil 911 99830

Epost: Svein@fpt.no.  Hjemmeside: www.fpt.no